- 功能

压力开关测试台用于测试各种车用机械压力开关、电子压力开关的性能自动检测，本测试台结构简单、操作方便，除了必需的被测压力开关安装外所有操作由计算机控制完成，包括自动加压、自动压力扫描、自动记录数据、自动判断合格与否、自动卸压。本测试台特别适用于各种车用压力开关生产企业的产品开发、现场测试、出厂检验等，也适用于压力开关用户的入厂检验。

- 测试台方案

压力变送器

手动针阀 进气电磁阀                                手动针阀  卸压电磁阀

被测压力开关         储气灌

- 软件功能

  - 设定

    - 标准压力传感器设定功能：设定标准压力传感器的参数，包括压力输入范围、电压输出范围，用于更换标准传感器后的设定。

    - 产品标准输入功能：输入产品性能标准，如机械压力开关通断点的压力、电子压力开关的输入压力、输出电压之间的关系等。

    - 被测压力开关选择功能：在测试前必须先选择产品型号。

  - 测试

用仿真压力表在电脑显示器上显示测得的压力值，并按顺序显示机械压力开关通断时的压力值以及电子压力开关的输出电压值。测试完成时，计算机根据预先输入的产品标准与实际测得的数据进行对照，判断是否合格。

  - 数据浏览

每次测得的数据按不同的测试日期、不同类型、不同型号存入计算机，用户可以在任何时候按产品类型浏览部分或全部测试数据，并给出合格率，同时可以将数据导出到EXCEL文件中作进一步分析。

# Text boxes

标准压力传感器

开关量输入模块

电子压力开关

继电器输出模块

进气电磁阀

模拟量输入模块

卸压电磁阀

控制模块

计算机

机械压力开关